## Slide 1: IP Címek

## Slide 2: IP Cím
A hálózaton a számítógép azonosítására szolgál (egyedinek kell lennie!)
4 bájtos szám (4 oktett)
Megjelenítéskor a könnyebb olvashatóság, megjegyezhetőség kedvéért a négy oktettet ponttal elválasztva jelenítik meg,
így mindegyik oktettben 0 és 255 közötti érték szerepelhet

## Slide 3: IP Cím
........
........
........
........
10101010
10101010
10101010
10101010
Pl.:
152
1
168
192

## Slide 4: IP címek kiosztása
Internetes kommunikációhoz az internetcímek kiosztását felügyelő szervezet:
(Internet Assigned Numbers Authority – IANA)
Egy tipikus kisvállalkozás vagy otthoni iroda nyilvános címet (vagy címeket) saját, nagyszámú nyilvános címmel rendelkező internetszolgáltatójától
Internet Service Provider (ISP) kap.

## Slide 5: Hálózati és állomás rész
Az IP cím két részre osztható
A 32 bit bal oldali része a hálózatot azonosítja
Jobb oldali része ezen hálózaton belül a számítógépet
10101010
10101010
10101010
10101010
Hálózati rész
Állomás (host) rész
Az arányokat a hálózati maszk határozza meg

## Slide 6: Hálózati maszk (NetMask)
Ahhoz hogy egy állomás el tudja dönteni, hogy egy IP cím a saját hálózatába tartozik vagy sem, szükség van a hálózati maszkra.
A maszk szintén négy oktettes felépítésű
Binárisan balról annyi egyest tartalmaz ahány bites az IP hálózati része, a többi bit nulla

## Slide 7: Hálózati maszk
PL. legyen a hálózati maszk (NetMask):
00000000
00000000
11111111
11111111
Azaz (tízesben):
0
0
255
255

## Slide 8: Hálózati cím
Legyen egy állomás IP címe:
00001010
00001010
00001010
10000100
Azaz (kettesben):
10
10
10
132
Hálózati Maszk:
00000000
00000000
11111111
11111111
A hálózat címe (és művelet a kettő között):
00000000
00000000
00001010
10000100
0
0
10
132

## Slide 9: Hálózati és állomás rész
Azon számítógépek tartoznak egy hálózatba amelyeknél az így meghatározott hálózati cím megegyezik
A más hálózatba tartozó állomások, csak forgalomirányító (Router) segítségével tudnak kommunikálni (Akkor is ha egy közös fizikai közegen vannak)

## Slide 10: Szórási cím
Időnként szükséges a kommunikációban, hogy az adat minden állomáshoz eljusson
Ebben az esetben a forrás az un. Szórási címre küldi az adatokat
A szórási cím a hálózatban kiosztható legnagyobb IP cím (a host részre csupa 1-est ír)

## Slide 11: Szórási cím
Ha a hálózat címe:
00000000
00000000
00001010
10000100
0
0
10
132
És a hálózati maszk:
00000000
00000000
11111111
11111111
Akkor a szórási cím:
11111111
11111111
00001010
10000100
255
255
10
132

## Slide 12: Hálózatok és állomások száma
Attól függően hogy a hálózati maszk hány 1-est tartalmaz …
A hálózatok és a hálózatokban található számítógépek száma változik

## Slide 13: Hálózatok és állomások száma
11111111
11111111
11111111
111111
00000001
00000000
00000000
000000
Ha a hálózati maszk 2 db 1-est tartalmaz:
00000000
00000000
00000000
11000000
A host részben 230 db kombináció van:
00
00000000
00000000
00000000
000000
01
10
11
A hálózati részben 4 féle bitkombináció lehetséges:
…

## Slide 14: Hálózatok és állomások száma
Tehát az adott hálózati maszkkal:
22=4 db | Hálózat lehetséges
230=1 073 741 824 db | Állomás 1 hálózatban
Mivel az állomás részben:
  a csupa 0 a hálózati cím
  A csupa 1 a szórási cím:
ezt a két IP-t nem lehet kiosztani
22=4 db | Hálózat lehetséges
230-2= 1 073 741 822 db | Állomás 1 hálózatban

## Slide 15: Hálózatok és állomások száma
Általánosan ha a hálózati maszkban n bit 1-es:
2n db | Hálózat lehetséges
2(32-n)-2 db | Állomás 1 hálózatban

## Slide 16: Címosztályok
……..
……..
……..
110…..
C
0-255
0-255
0-255
128-191
255.255.0.0
0-255
0-255
0-255
1-126
255.0.0.0
0-255
0-255
0-255
192-223
255.255.255.0
……..
……..
……..
10……
B
……..
……..
……..
0......1
A
Osztály
Az IP címeket osztályokba sorolják:
Hálózati rész (HM -ban egyesek szerepelnek)
Hálózati Maszk (HM)

## Slide 17: A osztály
Hálózati rész 8 bites (HM: 255.0.0.0)
27-2 = 126 db hálózat
224-2 ≈ 1,6 millió hoszt hálózatonként
Szórási cím: x.255.255.255
Privát címek: olyan hálózati címek melyek nem kerülnek kiosztásra és a forgalomirányítók nem rout-olják => belső hálózatokban önkényesen használhatóak
"A" osztályú hálózathoz: 10.0.0.0

## Slide 18: B osztály
Hálózati rész 16 bites (HM: 255.255.0.0)
216 = 65 536 db hálózat
216-2 = 65 534 hoszt hálózatonként
Szórási cím: x.x.255.255
Privát címek: "B" osztályú hálózathoz:
172.16.0.0 - 172.31.0.0

## Slide 19: C osztály
Hálózati rész 24 bites (HM: 255.255.255.0)
224 = 16 777 216 db hálózat
28-2 = 254 hoszt hálózatonként
Szórási cím: x.x.x.255
Privát címek: "C" osztályú hálózathoz:
192.168.0.0 - 192.168.255.0

## Slide 20: Alhálózatok
Természetesen az A és B osztályú címek esetén a nagy számú állomás használhatatlanná tenné a hálózatot.
Alhálózatokat alakítanak ki, oly módon hogy a hálózati maszkban további biteket állítanak 1-re.
(lásd.: Alhálózatok prezentáció)

## Slide 21: Vége
Köszönöm a figyelmüket!